## Slide 1
Sito Miteni – Trissino (VI) Approfondimento sul substrato calcarenitico
Caratteristiche idrogeologiche e stato qualitativo del substrato calcarenitico
ICI Italia 3 Holding S.r.l.
11 Novembre 2021

## Slide 2: Richieste Tavolo Tecnico
Lo studio risponde alle seguenti richieste formulate dagli Enti nel Tavolo Tecnico :
valutazione approfondita sulla contaminazione nel substrato calcarenitico;
corredare tale valutazione con idonei supporti cartografici;
verificare la necessità di effettuare ulteriori cementazioni;
fornire indicazioni in merito alla realizzazione di ulteriori punti di monitoraggio profondi (attenzionando confine ovest).
Collocazione all'interno del sito dei pozzi di monitoraggio e di emungimento fenestrati nel substrato roccioso.

## Slide 3: Temi trattati nel documento
Approfondimento idrogeologico del substrato calcarenitico e confronto con il sistema alluvionale dove presenti «coppie» di piezometri (e.g. MW38 – MW38bis)
Approfondimento sullo stato qualitativo del substrato calcarenitico in merito ai composti maggiormente rappresentativi (i.e. PFAS e BTF) per il periodo 2018 – 2021 per mezzo di analisi statistica, analisi mappe di distribuzione e confronto con le concentrazioni rilevate nell’aquifero alluvionale
Valutazione sulla necessità di sigillare ulteriori pozzi/piezometri e di ampliare la rete di monitoraggio nel substrato calcarenitico
Diagramma a Box-plot dei piezometri e pozzi esaminati in area Nord per il composto PFOA.
Collocazione delle coppie di piezometri e pozzi oggetto di studio idrogeologico sulle oscillazioni freatimetriche

## Slide 4: Risultati dello studio e Proposta operativa
Sono presenti, a scala di sito, due situazione geologiche/idrogeologiche differenti per la presenza o meno del litotipo marna argillosa collocato tra l’acquifero alluvionale e il substrato calcarenitico.
Lo stato qualitativo del substrato calcarenitico ha sostanzialmente un carattere residuale ed è soggetto nel tempo a ridotti fenomeni di attenuazione per il limitato flusso in questo orizzonte. Sono presenti presidi di emungimento sia in tutti i piezometri profondi che hanno evidenziato superi dei valori di riferimento lungo il confine del sito sia in punti interni prossimi alle aree sorgente
Il trasferimento di massa dall’aquifero alluvionale al substrato calcarenitico è limitato, in condizioni naturali, dalla presenza del litotipo marna argillosa, dal contrasto di conducibilità idraulica (2-3 ordini di grandezza) tra i due orizzonti e dalle azioni di emungimento presenti nell’acquifero alluvionale (i.e. barriera di alleggerimento).
Sono stati identificati ulteriori pozzi/piezometri che rappresentano potenziali punti di comunicazione tra l’acquifero alluvionale e il substrato calcarenitico.
Stante l’attuale distribuzione della rete di monitoraggio nel substrato calcarenitico, sarebbe utile realizzare nuovi piezometri, da collocare a monte idrogeologico nonché, come suggerito dagli Enti, lungo il confine ovest del sito.
Si propone dunque:
la sigillatura dei pozzi/piezometri ritenuti potenziali punti di comunicazione tra l’acquifero alluvionale e il substrato calcarenitico;
la realizzazione di 2-3 piezometri lungo il confine ovest del sito e a monte idrogoelogico.

## Slide 5: Thank you.